ZCWJ型新型无堵塞中浓浆泵

性能参数表Performance parameter table

| 型 号 Type | 进口直径 Inlet diameter(mm) | 出口直径 Outlet diameter(mm) | 流量Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (r/min) | 配用功率 Power (KW) | 汽蚀余量 NPSH r (m) | 通过颗粒直径 Diameter of passing particle(mm) | 效率Efficiency η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额点 Rated point | 范围 Range |  |  |  |  |  |  |
| 100ZCWJ100×60 |  | 150 | 100 | 100 | 50-120 | 40-80 | 2900 | 22-45 | 4.2 | 35 | 54 |
| 100ZCWJ100×120 |  | 150 | 100 | 100 | 50-120 | 80-140 | 2900 | 37-110 | 4.2 | 35 | 62 |
| 125ZCWJ150×60 |  | 150 | 125 | 150 | 120-250 | 40-80 | 2900 | 45-132 | 5 | 40 | 56 |
| 125ZCWJ150×120 |  | 150 | 125 | 150 | 120-250 | 80-140 | 2900 | 45-200 | 5 | 40 | 64 |
| 150ZCWJ400×60 |  | 200 | 150 | 400 | 250-500 | 40-80 | 2900 | 75-315 | 5 | 50 | 61 |
| 150ZCWJ400×120 |  | 200 | 150 | 400 | 250-500 | 80-140 | 2900 | 110-355 | 5 | 50 | 68 |

# Text boxes

产品概述

ZCWJ型新型无堵塞中浓浆泵是我公司消化吸收国外先进泵类技术基础上，结合国内造纸、制浆、化纤企业用泵要求而开发研制的一种新型中浓浆泵产品。采用螺旋式特殊叶轮或爪式特殊叶轮形式，专门针对造纸行业粗浆及含有杂质工况而设计的一种新型中浓浆泵。该泵颗粒通过性很好，具有无堵塞，输浆浓度（6%～18%低、中、高浓浆料）范围广等特点，可通过长纤维棉浆（纤维长度60-80mm）、化学纤维浆、粗木浆、各种颗粒、污水垃圾等。若过流部分采用ZG1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、CD4MCu、JM3、DT材质，可适用于输送200℃以下含有腐蚀性液体的浆料。